Ausschreibungstexte Tema Klampen 205

6850-9, feuerverzinkt, 8 W LED

Deckenleuchte mit zylindrischem Gehäuse mit Rundum verlaufender Sichtblende und seitlich angesetzten Stäben aus feuerverzinktem Stahl. Konsole aus Siluminguß. Schirm aus Polycarbonat, klar.

Maße:		Durchmesser: 205 mm, Höhe: 230 mm

Schutzart:		IP44

Bestückung:		8 W Bridgelux LED, Farbe 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, 90 Ra

Typ:		Tema Klampen 205

Fabrikat:		www.focus-lighting.dk

Best-Nummer: 	6850-9

6051-9, feuerverzinkt, E27 Fassung

Deckenleuchte mit zylindrischem Gehäuse mit Rundum verlaufender Sichtblende und seitlich angesetzten Stäben aus feuerverzinktem Stahl. Konsole aus Siluminguß. Schirm aus Polycarbonat, klar, eventuell mit Mattierung unten.

Maße:		Durchmesser: 205 mm, Höhe: 230 mm

Schutzart:		IP44

Bestückung:		E27 Fassung, max 60 W, max L/Ø: 103/60 mm

Typ:		Tema Klampen 205

Fabrikat:		www.focus-lighting.dk

Best-Nummer: 	6051-9